Утверждено

Советом Ассоциации

«ЭнергоАудит 31»

Протокол № __ от __ _____ 2016 г.

ПРАВИЛА

определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Саморегулируемой организации Ассоциации по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности «ЭнергоАудит 31»

(СРО Ассоциации «ЭнергоАудит 31»)

г. Москва

2016 г.

## Правила определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (далее – правила) Саморегулируемой организации Ассоциации по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности «ЭнергоАудит 31» (далее – Ассоциация), являются внутренним документом Ассоциации, определяющим общие положения при определении перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

## Общие положения

## 1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. №1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и Указом Президента РФ «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» от 04.06.2008 г. и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации, а также Стандартами Ассоциации.

## 1.2. Принятие настоящих правил, решение о внесении в них изменений и дополнений, решение о признании их утратившими силу считаются принятыми, если за их принятие проголосовали более чем пятьдесят процентов общего числа членов Ассоциации.

1.3. Настоящие правила подлежат размещению на сайте Ассоциации и направлению в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

## Порядок оформления рекомендаций по энергосберегающим мероприятиям

## 2.1. После оценки экономической эффективности все рекомендации классифицируются по трем критериям:

## - организационные и низкозатратные – осуществляемые в порядке текущей деятельности предприятия или организации;

## - среднезатратные – осуществляемые, как правило, за счет собственных средств предприятия или организации;

## - высокозатратные – требующие дополнительных инвестиций, осуществляемые, как правило, с привлечением заемных средств.

## 2.2. Основными критериями при выборе мероприятий и определении очередности их внедрения в программах являлись следующие характеристики проектов:

## А) Величина затрат на реализацию мероприятия, финансовая и натуральная экономия, получаемая в результате реализации мероприятия, срок окупаемости.

## Б) «Сезонность» мероприятия, т.е. возможность реализации мероприятия в течение того или иного времени года, а также в течение отопительного периода.

## 2.3. Основным критерием при экономической оценке программы принимается индекс доходности (ИД), т.е. отношение чистого дисконтированного дохода (NPV), получаемого от реконструкции за время реализации программы, к величине капиталовложений:

## ИД =.

## Если ИД >0, проект эффективен, если ИД<0 – неэффективен. Физически это означает: сколько единиц прибыли инвестор получит на 1 единицу вложений.

## Чистый дисконтированный доход – чистый дисконтированный показатель ценности проекта, определяется как сумма дисконтированных значений нетто-поступлений (поступлений за вычетом затрат), получаемых в каждом году в течение срока жизни проекта. Любой проект, дающий положительное значение NPV при выбранной ставке дисконтирования является приемлемым. Чем больше значение NPV, тем выгоднее проект.

## 2.4. В заключении все энергосберегающие рекомендации сводятся в одну таблицу, в которой проекты располагаются по трем категориям, перечисленным выше. В каждой из категорий рекомендации располагаются в порядке понижения их экономической эффективности.

## 2.5. Энергосберегающие мероприятия оформляются как приложение к энергетическому паспорту, форма которого указана в Стандартах и правилах оформления энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования Ассоциации.

## 2.6. Дополнительно может быть составлен макет представления энергоэффективного проекта.

## 2.6.1. Наименование проекта:

## - приводится наименование проекта, характеризующее суть рекомендуемого к внедрению мероприятия.

## 2.6.2. Цель проекта:

## - формулируется основная цель проекта.

## 2.6.3. Описание существующего положения:

## - описывается существующее положение в системе энергоснабжения/энергопотребления, где предполагается осуществить проект.

## - приводятся причины, по которым необходимо осуществить проект.

## - приводятся затраты энергоносителей при существующем положении.

## 2.6.4. Описание проекта:

## - приводится описание технической сущности проекта.

## - приводится описание принципа получения экономии энергоресурсов.

## - приводится перечень основного оборудования, необходимого для выполнения проекта.

## 2.6.5. Расчет затрат на реализацию проекта.

## Расчет затрат на реализацию проекта оформляется в виде таблицы.

| № пп | Статья расходов | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектные работы |  |
| 2 | Затраты на оборудование |  |
| 3 | Затраты на демонтаж старого оборудования |  |
| 4 | Затраты на монтаж нового оборудования |  |
| 5 | Пуско-наладочные работы |  |
| 6 | Прочие расходы |  |
| 7 | Итого затраты |  |

## 2.6.6. Расчет экономии энергоресурсов и срока окупаемости проекта:

## - приводится расчет потребления энергии после внедрения мероприятия;

## - потребление энергии до внедрения мероприятия принимается из п. 3.

## 2.6.7. Расчет экономии энергоресурсов оформляется в виде таблицы.

| Потребление энергии до внедрения мероприятия | Потребление энергии после внедрения мероприятия | Экономия |
| --- | --- | --- |
| натур. Ед. | тыс. руб | натур. Ед. | тыс. руб | натур. Ед. | тыс. руб |

## 2.6.8. Производится расчет срока окупаемости проекта.

## 2.6.9. Календарный план работ по проекту оформляется в виде таблицы.

| № п/п | Наименование работ | Срок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала работ | окончания работ |  |
| 1 | Проектирование |  |  |  |
| 2 | Закупка оборудования |  |  |  |
| 3 | Демонтаж |  |  |  |
| 4 | Монтаж |  |  |  |
| 5 | Пуско-наладочные работы |  |  |  |

## 2.7. При разработке мероприятий по энергосбережению на предприятии/организации следует помнить, что имеются два направления экономии:

## - Экономия ТЭР путем совершенствования энергоснабжения;

## - Экономия ТЭР путем совершенствования энергоиспользования.

## 2.7.1. Экономия ТЭР путем совершенствования энергоснабжения. Мероприятия данной группы могут снизить потребление ТЭР на 10–15%, они являются мало- или среднезатратными, и их надо внедрять в первую очередь. К этой группе мероприятий относят:

## 2.7.1.1. Снижение потерь энергоносителей в системах энергоснабжения.

## Основные причины больших потерь энергоносителей в системах энергоснабжения связаны с нерациональным устройством и эксплуатацией этих систем. Протяженность тепловых сетей на ряде предприятий превышает 10 км, что приводит к большим потерям тепловой энергии. Несовершенство топливоподачи приводит к большим потерям топлива. Наблюдаются большие потери в сетях сжатого воздуха и водоснабжения. Низкая загрузка трансформаторов и электрических сетей также увеличивает потери в системах энергоснабжения.

## 2.7.1.2. Уменьшение числа преобразований энергоносителей.

## Так как каждое преобразование энергии связано с потерями, то чем меньше последовательных преобразований претерпевает энергия, тем выше общий КПД. Например, экономически целесообразна замена сжатого воздуха электроэнергией всюду, где это возможно по технологическим условиям.

## 2.7.1.3. Автоматизация энергоснабжающих установок – отопительных агрегатов и бойлерных установок, систем топливо- и электроснабжения.

## 2.7.1.4. Повышение качества энергоносителей.

## Изменение параметров энергоносителей (давления, температуры, влажности, сернистости, зольности, показателей качества электроэнергии и т. П.) приводит к ухудшению качества продукции и перерасходу энергоносителей.

## 2.7.2. Экономия ТЭР путем совершенствования энергоиспользования. Данные мероприятия могут дать наибольшее снижение потребления ТЭР до 30%, но они в основном являются многозатратными.

## В эту группу мероприятий относят:

## - организационно-технические мероприятия,

## - выбор наиболее экономичных энергоносителей,

## - совершенствование действующих технологических процессов, модернизацию и реконструкцию оборудования,

## - внедрение технологических процессов, оборудования, машин и механизмов с улучшенными энерготехнологическими характеристиками,

## - повышение степени использования вторичных энергоресурсов,

## - утилизацию низкопотенциального тепла.

## 2.8. Примерный перечень рекомендуемых мероприятий указан в приложении к настоящим Правилам.

## Заключительные положения

## 3.1. Настоящие правила вступают в действие со дня их утверждения Советом  Ассоциации, а в части вопросов, касающихся саморегулирования – со дня внесения Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций.

## 3.2. Настоящие правила не должны противоречить законодательству Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящими правилами, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

## Приложение

## к Правилам определения перечня

## мероприятий по энергосбережению и

## повышению энергетической эффективности

## Примерный рекомендуемый перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности

## Приведенный примерный перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности является рекомендуемым, он может быть расширен другими типовыми мероприятиями.

| Генерация энергии |
| --- |
| 1 | Перераспределение нагрузки отопления и горячего водоснабжения между теплоисточниками в летний и переходный периоды. |  |
| 2 | Использование тепловой и электрической энергии мусоросжигающих заводов. |  |
| 3 | Использование низкопотенциального сбросного тепла энергоисточников для целей ОВК прилегающих к ТЭЦ промзон. |  |
| 4 | Применение пиковых энергоустановок для снятия возникающих пиковых нагрузок в городском хозяйстве. |  |
| 5 | Использование незагруженных промышленных отборов турбин ПТ и Р для выработки низкопотенциальной тепловой энергии. |  |
| 6 | Использование детандер – генераторов на избыточном давлении газа для выработки электрической энергии, холода. |  |
| 7 | Глубокая утилизация тепла уходящих газов котельных установок с установкой систем автоматизации. |  |
| 8 | Реконструкция водоподготовительных установок теплоисточников, модернизация теплообменных аппаратов. |  |
| 9 | Производство биотоплива, и его применение в энергоисточниках разной мощности. |  |
| 10 | Применение смешанных топлив (угольные суспензии, торф, "эковут", отходы деревопереработки) на энергоисточниках разной мощности. |  |
| 11 | Использования энергии воды, ветра, земли, солнечной энергии в зависимости от географических условий региона. |  |
| 12 | Вывод из эксплуатации выработавших ресурс ДЭС (дизельных электростанций), строительство новых ДЭС с использованием современных технологий (в условиях укрупнения и консолидирования поселков, их частичного закрытия, развития сетевого хозяйства и др.), модернизация ДЭС с использованием нового современного энергоэффективного оборудования. |  |
| 13 | Вывод из эксплуатации низкоэкономичного, выработавшего моральный и физический ресурс паросилового оборудования газовых ТЭС, замещение его новыми установками с использованием газотурбинных и парогазовых технологий, модернизация и реконструкция действующих конденсационных и теплофикационных установок с использованием современного энергоэффективного оборудования. |  |
| 14 | Вывод из эксплуатации морально и физически устаревшего оборудования с низкими параметрами пара угольных ТЭС, замещение его новыми установками с использованием эффективных экологически чистых угольных технологий, модернизация и реконструкция действующих конденсационных и теплофикационных агрегатов с целью повышения их энергоэффективности. |  |
| 15 | Применение модульных одновальных ПГУ-ТЭЦ мощностью 40-100-170 МВт и ГТУ-ТЭЦ для последовательного сокращения котельных и перехода на когенерацию электроэнергии и тепла в крупных городах и муниципальных образованиях. |  |
| 16 | Применение тепловых насосов и возобновляемых источников низкопотонцеального тепла в системах теплоснабжения (тригенерация) в крупных городах и муниципальных образованиях. |  |
| 17 | Использование мини-ТЭЦ – установок совместной выработки тепловой и электрической энергии на базе газотурбинных установок с котлом утилизатором, газопоршневых и турбодетандорных установок. |  |
| 18 | Вывод из эксплуатации котельных, выработавших ресурс, или имеющих избыточные мощности, модернизация действующих и строительство новых котельных с использованием современных технологий (КПД 85% - твердое топливо, 90% - жидкое топливо, 92% - природный газ). |  |
| 19 | Модернизация и замещение мощностей ТЭЦ и ГРЭС на базе максимального использования парогазовых и газотурбинных технологий. |  |
| 20 | Превращение действующих котельных в мини-ТЭЦ с установкой ПСУ, ПГУ, ГТУ. |  |
| 21 | Увеличение выработки электрической и тепловой энергии по комбинированному циклу. |  |
| 22 | Сокращение расходов энергоносителей на собственные нужды источников, тепловых и электрических сетей, сокращение потерь в сетях. |  |
| 23 | Создание автоматизированных систем управления энергоблоками, объектами и энергосистемами в целом. |  |

| Транспорт и распределение энергоресурсов |  |
| --- | --- |
| 1 | Тепловые сети и тепловые пункты. |  |
| 1.2 | Использование телекоммуникационных IT – систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения, комплексная автоматизация тепловых пунктов с выведением основных параметров на диспетчерские пункты. |  |
| 1.3 | Наладка систем транспорта тепла с завышенными параметрами температуры обратной сетевой воды для сокращения излишней перекачки теплоносителя. |  |
| 1.4 | Организация надзора за строительством, ремонтом и эксплуатацией тепловых сетей. |  |
| 1.5 | Внедрение оперативных систем контроля и диагностики фактических потерь и текущего состояния трубопроводов. |  |
| 1.6 | Внедрение современных видов изоляций трубопроводов (ППУ, ППМ изоляции). |  |
| 1.7 | Реконструкция центральных тепловых пунктов, теплообменников. |  |
| 1.8 | Строительство дренажных, опускных устройств для осушения каналов. |  |
| 1.9 | Диспетчеризация тепловых сетей и систем контроля энергопотребления. |  |
| 1.10 | Перевод ЦТП на ИТП. |  |
| 1.11 | Установка ЧРП на привод насосов горячего и холодного водоснабжения. |  |
| 1.12 | Устройство системы защиты от коррозии трубопроводов. |  |
| 1.13 | Устройство современных необслуживаемых камер тепловых сетей. |  |
| 1.14 | Ликвидация сальниковых компенсаторов. Внедрение системы стимулирования эксплуатационного персонала за снижение фактических потерь в тепловых сетях. Строительство новых и замена действующих тепловых сетей с использованием современного энергоэффективного оборудования. |  |
| 2 | Электрические сети. Подстанции. |  |
| 2.1 | Проведение комплекса работ по техническому перевооружению и реконструкции электросетевых объектов энергосистемы, установка компенсаторов реактивной мощности, осуществление глубоких высоковольтных вводов, исключение ЛЭП 35 и 220 кВ. |  |
| 2.2 | Реконструкция сетей с минимизацией удельных затрат на единицу расстояния (км/МВт). |  |
| 2.3 | Организация системы управления графиками нагрузки потребителей в целях снижения пиковой нагрузки на сети. |  |
| 2.4 | Замена электроотопления автономных подстанций, распредустройств на ночное тепловое аккумулирование. |  |
| 2.5 | Снижение потерь за счет ликвидации низковольтных (0,4 кВ) сетей с установкой ТП непосредственно в зданиях. |  |
| 2.6 | Организация технологического учета электроэнергии, передаваемой в схеме энергоснабжения. |  |
| 2.7 | Компенсация реактивной мощности у потребителей (0,4 кВ) |  |
| 2.8 2.9 | Реконструкция подстанций, замена устаревших трансформаторов с максимальными потерями. Снижение потерь электроэнергии и совершенствование системы коммерческого и технического учета электроэнергии в электрических сетях и у потребителей. |  |
| Наружное освещение и указатели |  |
| 1 | Разработка проектов освещения кварталов, пространственно распределенного освещения, исходя из требований энергосбережения. |  |
| 2 | Разработка конструкций для защиты осветительных приборов и указателей от снега. |  |
| 3 | Внедрение современных энергосберегающих ламп. |  |
| 4 | Замена указателей на светодиодные, и с питанием от солнечных батарей. |  |
| 5 | Массовое использование светильников на солнечных батареях (в условиях повышенных затрат на прокладку кабелей). |  |
| 6 | Внедрение светоотражающей окраски и разработка нормативно-технической документации с требованиями к ней. |  |
| Подземные сооружения и коммуникации (тоннели, проходные коллектора и каналы, дренажные станции, камеры и т.д.) |  |
| 1 | Активное использование светоотражающего покрытия в тоннелях. |  |
| 2 | Использование естественной вентиляции для проветривания и безопасного функционирования подземных сооружений. |  |
| 3 | Совместное применение электрохимической защиты и высокоэффективных катодных станций |  |
| 4 | Создание системы диагностики по выявлению источников затопления в тоннелях |  |
| 5 | Использование светодиодных шнуров для обозначения габаритов строительных конструкций |  |

| Бюджетная сфера |  |
| --- | --- |
| 1 | Введение лимитирования на потребление энергоресурсов |  |
| 2 | Передача эксплуатации систем энергообеспечения энергосервисным компаниям. |  |
| 3 | Включение в статью затрат учета/биллинга стоимости обслуживания приборов учета энергоносителей. |  |
| 4 | Создание системы персональных стимулов первых руководителей организаций для проведения энергосберегающих мероприятий. |  |
| 5 | Выбор оборудования в рамках бюджетных закупок с учетом энергосберегающих характеристик. |  |
| 6 | Смещение начала рабочего дня в случае существенного снижения потребления энергоресурсов. |  |
| 7 | Снижение температуры воздуха в неиспользуемых помещениях в ночные часы и выходные дни. |  |
| 8 | Модернизация и реконструкция зданий с применением новейших технологий. |  |
| 9 | Наладка режимов вентиляции. Установка теплообменников для утилизации тепла вытяжного воздуха. |  |
| 10 | Установка компенсаторов реактивной мощности у потребителей. |  |
| 11 | Повышение эффективности работы коммунальных котельных путем замены неэкономичных котлов на более эффективные, перевода паровых котлов в водогрейный режим работы, использование безопасных и экономичных способов очистки поверхностей нагрева от накипи и нагара, внедрение безреагентных и моноблочных недорогих. |  |
| 12 | Переход от центральных тепловых пунктов (ЦТП) к индивидуальным (ИТП), с установкой ЧРП насосов. |  |
| 13 | Повышение эффективности систем освещения бюджетных зданий и зданий сферы услуг. |  |
| 14 | Оснащение приборами учета тепловой энергии, природного газа и электроэнергии всех объектов бюджетной сферы и сферы услуг. |  |
| 15 | Замена старых отопительных котлов в индивидуальных системах отопления бюджетных зданий и зданий сферы услуг. |  |
| 16 | Утепление квартир и мест общего пользования в многоквартирных зданиях, не подлежащих капитальному ремонту (установка пластиковых стеклопакетов, теплоотражающих пленок и прокладок для окон, остекление лоджий, установка современных радиаторов и др.). |  |
| 17 | Применение тепловых насосов в системах отопления в жилищном секторе. |  |
| 18 | Внедрение комплексной системы автоматизации и диспетчеризации котельных, тепловых сетей, ЦТП. |  |
|  |  | 12 |  |
| Коммерческие (непромышленные) потребители |  |
| 1 | Стимулирование потребителей посредством создания гибкой тарифной системы. |  |
| 2 | Нормирование существующих показателей энергопотребления. |  |
| 3 | Разработка показателей энергоэффективности и организация их мониторинга. |  |
| 4 | Создание специализированных групп (1-3 чел.) по выявлению нерационального использования энергоресурсов с прямым подчинением первому руководителю предприятия |  |
| 5 | Добровольное снижение энергопотребления в пиковые часы |  |
| 6 | Применение эффективных адсорбционных холодильных машин, тепловых насосов, утилизации вентиляционных выбросов, других передовых технологий |  |
| Промышленность |  |
| 1 | Создание специализированных служб (1-3 чел.) по выявлению нерационального использования энергоресурсов с прямым подчинением первому руководителю предприятия. |  |
| 2 | Переподготовка специалистов |  |
| 3 | Разработка и реализация программ по утилизации вторичных, сбросных энергоресурсов, тепловых отходов. |  |
| 4 | Мониторинг энергоемкости продукции для сравнения с отраслевыми показателями. |  |
| 5 | Составление программы сокращения величины пикового потребления. |  |
| 5 | Использование собственных комбинированных установок (ГТУ, ПГУ) для повышения эффективности использовании ТЭР, покрытия пиковых нагрузок. |  |
| 2 | Переход на оборотные циклы водоснабжения. Децентрализация воздухоснабжения, ликвидация пневмотранспорта. |  |
| 6 | Совершенствование структуры производства за счет специализации и концентрации отдельных энергоемких производства (литейных, термических, гальванических и др.) с целью вывода из эксплуатации малозагруженного и неэффективного оборудования. |  |
| 7 | Совершенствование существующих схем и системы энергоснабжения предприятий, в том числе: |  |
|  | развитие собственной энергетической базы путем комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; |  |
|  | повышение эфффективности работы котельных путем автоматизации основных и вспомогательных процессов, оптимизации процессов горения, установки в промышленных котельных турбогенераторов малой мощности ; |  |
|  | использование вторичных энергоресурсов и альтернативных видов топлива, в т.ч. горючих отходов производств; |  |
|  | снижение энергозатрат на содержание зданий и сооружений; |  |
|  | применение источников энергии, использующих высокоэффективные термодинамические циклы (ПГУ, ГТУ и т.п.); |  |
|  | создание мини-ТЭЦ; |  |
|  | разработка и применение возобновляемых источников энергии. |  |
| 8 | Осуществление модернизации и технического перевооружения производств на базе наукоемких ресурсо-, энергосберегающих и экологически чистых технологий. |  |
| 9 | Внедрение эффективных электродвигателей и оптимизация системы электродвигателей |  |
| 10 | Внедрение регулируемого электропривода. |  |
| 11 | Внедрение систем эффективного производственного освещения. |  |
| 12 | Внедрение систем эффективного пароснабжения и возврата конденсата водяного пара. |  |
| 13 | Внедрение эффективных систем сжатого воздуха. |  |
| Транспорт |  |
| 1 | Железнодорожный транспорт |  |
|  | Замена изношенного парка оборудования на электровозы нового поколения со сниженным аэродинамическим сопротивлением, рекуперативным торможением и эффективной тягой; применение эффективных технологий управления и диспетчеризации и информационных технологий; замена биметаллических подвесных тросов на медные; применение параллельного секционирования; строительство дополнительных тяговых подстанций; ремонт железнодорожных путей и строительство высокоскоростных магистралей. |  |
| 2 | Автомобильный транспорт |  |
|  | Обновление парка легковых, грузовых автомобилей и автобусов за счет новых моделей с повышенными показателями топливной экономичности и пониженным выбросом CO2; субсидии покупателям гибридных легковых автомобилей и автомобилей с объемом двигателя до 1 л.; обязательное введение в программы автошкол предмета «Энергоэффективное вождение» и обязательная переподготовка водителей автобусов и грузовых автомобилей раз в 5 лет; применение интегрированного подхода к планированию работы транспорта. |  |
| 3 | Трубопроводный транспорт |  |
| 3.1 | Газопроводы – оптимизация технологических режимов, модернизация или замена старых силовых агрегатов и компрессоров на новые с КПД 32-36%, применение газодетандерных установок, повышение степени утилизации тепла технологических потоков, внедрение автоматизированных систем управления и телемеханики. |  |
| 3.2 | Нефте и нефтепродуктопроводы – реконструкция трубопроводов, сокращение потерь нефти, внедрение автоматизированных систем управления и телемеханики, модернизация нефтеперекачивающих агрегатов, внедрение установок улавливания легких фракций. |  |
| Сельское хозяйство |  |
| 1 | Техническое перевооружение животноводческих, птицеводческих комплексов с внедрение энергоэффективных систем микроклимата, кормления, поения, содержания молодняка. |  |
| 2 | Внедрение эффективных сушильных установок для зерна, в том числе на местных видах топлива; |  |
| 3 | Внедрение систем обогрева производственных помещений инфракрасными излучателями. |  |
| 4 | Использование гелиоколлекторов для нагрева воды, используемой на технологические нужды; |  |
| 5 | Внедрение частотно-регулируемого привода для технологических установок, вспомогательного оборудования котельных. |  |
| 6 | Повышение эффективности работы котельных путем перевода в водогрейный режим. |  |
| 7 | Децентрализация схем теплоснабжения с внедрением газогенераторных установок; |  |
| 8 | Замена электрокотлов и неэкономичных чугунных котлов на котельные установки, работающие на местных видах топлива. |  |
| 9 | Внедрение газогенераторных установок с применением эффективных технологий преобразования низкосортных топлив в высококалорийные. |  |
| 10 | Создание мини-ТЭЦ на базе двигателей внутреннего сгорания и, где экономически обоснованно, установка турбогенераторов малой мощности в котельных, строительство малых ГЭС; |  |
| 11 | Термореновация производственных помещений. |  |
| 12 | Внедрение энергоэффективных систем освещения производственных поме-щений, а также уличного освещения. |  |
| 13 | Установка современной аппаратуры для технического обслуживания, регулирования двигателей внутреннего сгорания. |  |
| 14 | Повышение эффективности парка сельскохозяйственных тракторов с оптимизацией их мощности и снижением среднего расхода топлива новых сельскохозяйственных тракторов, работающих на дизельном топливе. |  |
| 15 | Повышение энергоэффективности тепличного хозяйства (улучшение изоляции теплиц; автоматизация систем управления источниками тепла и микроклиматом; внедрение эффективных систем подогрева воды для полива, аккумуляторов тепла; утилизация тепла отходящих газов для обогрева; использование частотно-регулируемого привода) |  |