Утверждено

Советом

Ассоциации «ЭнергоАудит 31»

Протокол № __ от __  ______  2016 г.

СТАНДАРТ

Общие положения при оснащении приборного парка,

необходимого для проведения энергетического обследования

Саморегулируемой организации Ассоциации по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности "ЭнергоАудит 31"

(СРО Ассоциации «ЭнергоАудит 31»)

г. Москва

2016 г.

## Стандарт «Общие положения при оснащении приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования» (далее – стандарт) Саморегулируемой организации Некоммерческого Ассоциации по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности "ЭнергоАудит 31" (далее - Ассоциация), является внутренним документом Ассоциации, определяющим общие положения при оснащении приборного парка, необходимых для проведения энергетического обследования.

## Требования к приборам, применяемым при проведении энергетического обследования, установлены Правилами оснащении приборного парка, необходимого для проведения энергетического обследования.

## Общие положения

## 1.1. Настоящий стандарт разработан в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1220 "Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг", Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. №1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд", Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" и Указом Президента РФ "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" от 04.06.2008 г. и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

## 1.2. Принятие настоящего стандарта, решение о внесении изменений и дополнений, решение о признании его утратившим силу считаются принятыми, если за их принятие проголосовали более чем пятьдесят процентов общего числа членов Ассоциации.

1.3. Настоящий стандарт подлежит размещению на сайте Ассоциации и направлению в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

## 2. Общие требования к приборному парку при проведении энергетического обследования

## 2.1 Организация или ИП, выполняющие работы по энергетическому обследованию (далее – энергоаудитор), должны располагать технической базой в составе компьютерного и приборного парка с соответствующим программным обеспечением, достаточной для проведения, в соответствии с применяемыми методиками, энергетических обследований.

## 2.2. Приборная база энергоаудитора должна включать оборудование для получения необходимых параметров функционирования объекта исследования без вмешательства в схему или технологический процесс.

## 2.3. Энергоаудитор может применять оборудование, имеющееся на мировом рынке при условии его внесении в государственный реестр средств измерений России.

## 2.4. Энергетическое обследование в части инструментального обследования должно проводиться с помощью стационарных и портативных приборов и оборудования.

## 2.5. К стационарным приборам и оборудованию, используемому для энергетического обследования, относятся приборы коммерческого учета энергоресурсов, контрольно-измерительная и авторегулирующая аппаратура, приборы климатического наблюдения и другое оборудование. Все измерительные приборы должны быть соответствующим образом проверены.

## 2.6. Применение портативных приборов при проведении энергетических обследований позволяет:

## - оценить фактические показатели режимов работы энергопотребляющего оборудования;

## - составить и уточнить фактические балансы потребления различных видов энергоносителей;

## - провести необходимые испытания и эксперименты для оценки эффективности использования энергоносителей.

## 2.7. Портативные приборы могут быть собственностью энергоаудитора или взяты во временное пользование. Приборы должны содержаться в рабочем состоянии и быть поверенными в установленном порядке.

## 3. Заключительные положения

## 3.1. Настоящий стандарт вступает в действие со дня утверждения Советом Ассоциации, а в части вопросов, касающихся саморегулирования – со дня внесения Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций.

## 3.2. Настоящий стандарт не должен противоречить законодательству Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим стандартом, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.